РОЗРОБКА УРОКУ З ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ»

для учнів 10 класу

Тема: Пневматична гвинтівка.

Мета: Ознайомити учнів з класифікацією пневматичних гвинтівок, загальною будовою гвинтівок ІЖ-38 та призначення основних механізмів і деталей; видами та будовою куль.

План

І. Організація учнів класу.

Шикування класу. Перевірка присутніх на уроці (доповідає командир класу).

ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальних досягнень.

Вступне слово вчителя, перевірка знань учнів, набутих на попередніх уроках. Перевірку вчитель проводить за допомогою опитування.

ІІІ. Мотивація теми та завдань уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Обговоріть, яке основне призначення пневматичної  гвинтівки.

Пневматична гвинтівка — це зброя, призначена для ураження цілі на віддалі кулею, що приводиться в рух енергією стиснутих газів або повітрям.

Пневматичною зброєю називають різновид стрілецької, у якому для добутку пострілу використається газ, що перебуває під тиском. «Пневматичний» – слово грецького походження й позначає «подих», «вітер».

Пневматична зброя на сьогоднішній день в основному застосовується для розважальної й спортивної стрілянини, а також для полювання на дрібних звірів і птахів, так що його потужність невелика. Хоча, у теорії, меж потужності в пневматичної зброї немає. Пневматична зброя відомо з давніх часів, приміром, пневматичні гвинтівки використовувались людством ще з одинадцятого століття. Причому в ті часи вважалися бойовою зброєю. І по сьогоднішній день серед всіх аматорів стрілянини цей вид зброї користується великою популярністю.

Найпоширенішою пневматичні гвинтівки калібру 4,5 мм, до того ж, в Україні згідно законодавства, для придбання цих гвинтівок не потрібні спеціальний дозвіл і реєстрація. В основному, них купляють для розважальної стрілянини й тренувань.

Типи пневматичних гвинтівок:

- газобалонного типу – вони стріляють за рахунок балонів з вуглекислим газом (CO2). Такий вид зброї найбільше підходять аматорами стрілянини для розваги й полювання.

- пружинно-поршневі гвинтівки – в неї є потужна пружина, що розтискається при пострілі й виштовхує повітря, що надає руху кулі.

- мультикомпресіонні гвинтівки – у яких треба зробити трохи качків важелем для накачування повітря в балон перед пострілом.

- компресійні гвинтівки PCP( накачують попередньо насосом високого тиску). Із всіх видів вони вважаються найбільш підходящими для полювання. Правда, вартість їх висока.

Мультикомпресіонні гвинтівки можна розбити на два додаткових підкласи, які варіюються в залежності від того, чи є в гвинтівці регулятори тиску, які дозволяють рівномірно і економічно витрачати запас повітря, роблячи все постріли однаковими по потужності. У разі якщо такого регулятора немає, то постріли,які йдуть останніми, будуть трохи слабше перше, що так чи інакше негативно позначиться на дальності і точності стрілянини.

По своєму призначенню пневматичні гвинтівки ділять на:

- гвинтівки для розваг і тренувань;

- спортивні гвинтівки;

- зброя для полювання.

Гвинтівки першої групи гарні тим, що по своїй потужності вони не можуть заподіяти серйозного збитку людському здоров'ю, тому їх можна здобувати всім аматорам постріляти в дружній компанії. Коштують вони порівняно недорого.

До гвинтівок для занять професійним спортом пред'являється більше вимог, тому вони відповідно, потужнішій коштують дорожче.

Пневматичні гвинтівки, призначені для полювання на дрібну дичину, можуть мати калібр до 6, 35 мм. Причому для їхнього придбання вже потрібно дозвіл або спеціальна ліцензія. Правда, дійсні аматори полювання все-таки, як правило, віддають перевагу вогнепальній зброї.

Сьогодні вибір пневматичної зброї в нашій країні досить велика і його популярність росте. Тому є кілька причин. Основна з них – це можливість вправи в стрілянині при відсутності спеціального тиру продовж року.

Пневматична гвинтівка пружинно-компресійного типу, належить до наймасовіших моделей: до сьогодні випущено близько 2,2 млн одиниць. Відрізняється простотою й високою надійністю.

Однозарядна пружинно-поршнева гвинтівка моделі ІЖ-38 обладнана нарізним сталевим стволом. Для стрільби з неї використовуються лише свинцеві кулі. Гвинтівка ІЖ-38 призначена для початкового навчання із стрільби та тренування стрільців.

Пневматична гвинтівка ІЖ-38 (загальний вигляд)

Відкритий приціл — з мікрометричним регулюванням за горизонталлю й вертикаллю і змінюваною довжиною прицільної лінії. Є автоматичний запобіжник, блокувальний спусковий гачок. Мушка закрита (нерухома), положення цілика регулюється за вертикаллю й горизонталлю мікрометричними гвинтами. Регулюється довжина прицільної лінії.

Загальна будова гвинтівки ІЖ-38 і призначення основних механізмів і деталей.

Ствол – призначений для спрямування польоту кулі.

Ствольна коробка – призначена для розміщення пневматичного насосу і спускового механізму.

Спусковим механізмом – здійснюють спуск пружини з бойового зводу.

Прицільний пристрій – служить для спрямування гвинтівки в ціль і надання їй потрібного кута прицілювання.

Ложе – з'єднує усі частини гвинтівки, слугує для зручності при стрільбі: має приклад, шийку, цівку.

Будова пневматичної гвинтівки ИЖ-38: 1 - ствол; 2 - приціл; 3 - вісь ствола; 4 - прокладка ствола; 5 - ствольна коробка; 6 - поршень; 7 - бойова пружина; 8 - колодка спускового механизму; 9 - штіфт колодки; 10 - ложа; 11 - гвинт ложи задній; 12 - гачок спусковий; 13 - шептало; 14 -- важель блокировки;15 - важель взводу; 17 - манжета; 18 - шарнир; 19 - клин; 20 - ригель; 21 -- пружина ригеля; 22 - вісь шарнира; 23 - мушка.

ТАКТИКО - ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Калібр, мм | 4,5 |
| --- | --- |
| Початкова швидкість кулі, м/с | до 110 |
| Вага, кг | 2,8 |
| Довжина, мм | 1050 |
| Довжина ствола, мм | 450 |
| Матеріал прикладу | пластик |

Будова набоїв. Кульки.

Для стрільби з пневматичної гвинтівки використовуються свинцеві кулі калібру 4,5 мм.

За конструкцією вони бувають:

«Гостроносими» – у них найбільш полога траєкторія, завдяки малому коефіцієнту лобового опору, гарна проникність і зупинний ефект. Пулька всередині порожня, зроблена з м'якого свинцю, завдяки чому добре плющится і всю кінетичну енергію віддає цілі, а не забирає із собою, пройшовши навиліт.

Сферичні із залитим носиком – вони більш точні. Точність у них трохи вище, але плющаться вони гірше «гостроносих» і, як наслідок, зупиняюча сила у них менше.

Коли в процесі тривалої та інтенсивної експлуатації гвинтівки потужність починає знижуватися (на жаль, цей процес неминучий, адже навіть алмаз і той з часом стирається), то треба міняти не тільки пружину, але і манжету.

Заряджання пневматичної гвинтівки виконують так:

- Зведення здійснюється «переломом» ствола, рухом донизу-назад-уперед-догори…;

- При зведенні відкривається казенний зріз ствола для ручного заряджання кулі;

- Має блокування від випадкового пострілу в момент зведення при не повністю замкненому каналі ствола.

Дульна енергія. Як правило, цей показник вимірюється в джоулях. Під цим визначенням мається на увазі кінетична енергія, яку має боєприпас на виході зі ствола. Цей параметр стоїть на першому місці за важливістю аж ніяк не просто так, а в силу того, що він надає прямий вплив на те, якою дальністю і точністю стрільби буде мати пневматична гвинтівка, а також саме він стає вирішальним у юридичних питаннях, пов’язаних з цим видом зброї. На основі характеристики дуловій енергії гвинтівки розбиваються на спортивні та мисливські. І, якщо першу може придбати практично будь-який бажаючий, то мисливську гвинтівку вам продадуть лише за наявності відповідної у вас ліцензії. Більш того, мисливська рушниця підлягає обов’язковій реєстрації.

Необхідно пам'ятати, що зброю можна заряджати тільки на лінії вогню після команди керівника «Заряджай!». Кульки видаються за розпорядженням керівника стрільби лише на лінії вогню. Якщо результати влучання перевіряються після кожного пострілу, то видають лише по одній кульки.

V. Підсумки уроку. Оцінювання.

VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати §15 , стор.101 – 102, підібрати матеріал щодо використання різних видів гвинтівок у Збройних Силах.

Пневматична гвинтівка ІЖ-60.

Хоча асортимент пневматичної зброї за 25 років, з часу появи перших ІЖ-60 , виріс в десятки, якщо не сотні разів, ІЖ-60 до сих пір користується величезним попитом не тільки на російському, але і на зарубіжному ринку озброєнь.

«Моє захоплення пневматикою почалося з того, що якось, років 10 тому, батько купив пневматичну гвинтівку ІЖ-60. Тоді на тлі тирів Іжей-38 вона виглядала просто як новенька БМВ порівняно з Жигулями ». (С форуму «Ростовського клубу любителів пневматики».) І знаєте, з тих пір мало що змінилося ...

Примітно, що американці називають ІЖ-60 «less-expensive spring rifle» - недорога спортивна гвинтівка. Упорядник сучасної енциклопедії пневматичної зброї Том Гайлорд (Tom Gaylord) так описує це чудове зброю: «Це єдина в світі спортивна пневматична гвинтівка ціною менше 90 доларів. При цьому споживчі якості її найвищі ». Звичайно, «юзал» цей автор експортний варіант, але його слова в цілому відповідають істині.

Однозарядна пружинно-поршнева гвинтівка ІЖ-60 випускається іжевським механічним заводом з 1995 р. Дуже запам'ятовується, незвичайний для свого часу дизайн. Зведення (накачування тиску в циліндр, розташований в прикладі) проводиться бічним важелем, розташованим з правого боку. Досилатель кульок в стовбур - поздовжньо-ковзний затвор. Сталевий нарізний ствол. Для стрільби використовуються тільки свинцеві кулі калібру 4,5 мм, довжиною до 7 мм. Мушка нерухома, цілик рухається як по вертикалі, так і по горизонталі. Хід спускового гачка і зусилля спуску регулюються: в найстаріших гвинтівках 4 ступеня регулювання, в просто старих - 3, в сучасних - 2 ... Оптимізація! Хоча навіть на сучасних гвинтівках спуск плавний і рівномірний. Крім запобіжника, можна блокувати важіль зведення. Приклад регульований, правда, в невеликих межах.

На основі ІЖ-60 розроблено ціле сімейство пневматичних гвинтівок:

ІЖ-61 - 5-зарядна модифікація гвинтівки ІЖ-60.

ІЖ-60М - 7-зарядна модифікація гвинтівки ІЖ-60.

ІЖ-62 - потужна модифікація гвинтівки ІЖ-60, що мала швидкість кулі до 200 м / с. Випускалася в 1994-1995 рр..

Технічні характеристики:

Калібр, мм: 4,5.

Початкова швидкість кулі, м / с: до 140.

Дульна енергія, Дж: до 7,5, (приблизно 4,8 Дж, заміряна автором).

Вага, кг: 2,7.

Довжина, мм: 787.

Висота, мм: 200.

Ширина, мм: 60.

Зусилля спуску, регульоване, Н: 4 - 8.

Поперечник розсіювання куль на дистанції 10 м, мм: не більше 8,5.

Свого часу, наприкінці 90-х, ця гвинтівка була межею мріянь будь-якого любителя «просто постріляти». Незвичайною футуристичної форми, легка, точна, з болтовим важелем, як у справжнього вогнепальної зброї.

Та й зараз гідності ІЖ-60 поки переважують її недоліки. Легка і компактна. За рахунок розташування циліндра в прикладі вдалося істотно знизити довжину зброї, а за рахунок численних пластикових деталей - вага. Природно, в порівнянні з переломними пружинно-поршневими гвинтівками аналогічної потужності. Конструкція гвинтівки досить надійна, є лише одна слабка ланка, про нього нижче. Непогана ергономіка, для свого часу вона була взагалі супер! Зручний і м'який спуск. Та й ціна так і залишилася на рівні приблизно 90 $.

Однак і недоліків у цієї вже досить застарілою гвинтівки греблю гати ... Найголовніші з них.

Нестабільне якість виготовлення. Можна за одну і ту ж ціну купити зброю , яка буде тільки радувати, а можна і «попасти» на відвертий брак. Крім того, якість виготовлення з кожним роком знижується. Наприклад, все більше сталевих деталей замінюється неякісним пластиком.

Погано настроюються, грубі прицільні пристосування. Для ИЖ-60, яка позиціонується як нехай дуже недорога, але спортивна гвинтівка, це не дуже-то добре.

Незручна зарядка. За 25 років випуску в зарядному пристрої нічого не змінилося.

Часто ламається важіль перезарядки. Благо, купити чи замовити цей важіль в Росії можна в будь-якому збройовому магазині.

Дуже низька якість обробки поверхонь - як зовнішніх, так і внутрішніх - хронічне захворювання всього іжмеховского цивільної зброї.

Приклад і ложа зроблені з грубого штампованого пластика, неприємного на дотик.

Мала робоча зона циліндра і, як наслідок, мала потужність пострілу. І це головна перешкода для апгрейда (умощнения) гвинтівки. Установка пружини в два рази жорсткіше, ніж стандартна, збільшує потужність пострілу дуже несуттєво. Найбільш «просунуті» умільці просто виточують новий циліндр, з робочою зоною у два рази довше стандартного, але для його установки потрібно переробка всієї гвинтівки. Прикол в тому, що місце в прикладі для подовження циліндра є! Але ось бажання у іжевських виробників щось поміняти відсутня геть!

Ненадійний запобіжний механізм. Дуже великий «косяк»! Адже з цієї гвинтівки стріляють в основному непідготовлені користувачі.

Нестандартна ширина «ластівчин хвіст», інтерфейсу для додаткових прицільних пристосувань. У всьому світі ширина цього інтерфейсу 11 або 12 мм, на Іж-60 - всього 10 мм! Я розумію, що гвинтівка створювалася ще в радянські роки, але вже за 25 років можна було змінити одну настройку верстата, щоб різати на сучасних гвинтівках «ластівчин хвіст» на 1 мм ширше? Напевно, немає ...

Висновок . Гвинтівка ідеально підходить для розважальної стрільби (плінкінга) та навчанню основам поводження зі зброєю. Точно стріляти з неї на відстань приблизно 10 метрів зможе навіть дитина, природно, після деякого тренування. Для мирних поїздок на дачу, пляж або природу - саме те. А ще добре розганяти пострілами з цієї гвинтівки репетуючих під вікном котів чи коли б'ються собаки.

На жаль, ні на що інше ця гвинтівка непридатна. Навіть для мало-який полювання або стрільби на відстань більше 25 м стандартна ІЖ-60 не підходить в принципі, для таких завдань потрібна серйозна доробка, по грошах багаторазово перевищує вартість гвинтівки.

# Text boxes

23